## Slide 1
Enterprise WIFI Project
Group 6

## Slide 2
Network Diagram

## Slide 3
Device | Vlan
Router – L3 Switch | Vlan 10
L3 Switch – L2 Switch | Vlan 20
L3 Switch – Wireless Controller | Vlan 30
Web Authen | Vlan 40
802.1x | Vlan 50
L2 Switch – PC user | Vlan 60
L2 Switch – Access Point | Vlan 70
L3 Switch – Raspberry Pi | Vlan 99
DMZ | Vlan 100

## Slide 4
อุปกรณ์ที่ใช้และการ config อุปกรณ์
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-NC-ND.

## Slide 5
MikroTik
ใช้ร่วมกับ Winbox

## Slide 6
Config MikroTik
กำหนด Rule สำหรับ srcnat เพื่อให้เครือข่ายภายในสามารถเชื่อมต่อออกไปยังภายนอกได้ โดยเลือก action เป็น masquerade และกำหนด out interface เป็น ether1

## Slide 7
สร้าง VLAN โดยกำหนด
VLAN 10 สำหรับเชื่อมต่อกับ Layer3 Switch
VLAN 100 สำหรับ DMZ

## Slide 8
สร้าง Bridge และ Assign Port, VLAN ภายใน Bridge

## Slide 9
กำหนด IP Address ให้ VLAN10, 100
Routing table
ตั้งค่า DHCP Server

## Slide 10
กำหนด Rule สำหรับ dstnat เพื่อให้การเข้าถึงจากภายนอก ผ่าน protocol tcp port 22 (SSH) และ udp port 161 (SNMP) ให้เข้าถึง Wireless controller ที่อยู่ภายในเครือข่ายได้

## Slide 11
ตั้งค่า DMZ

## Slide 12
Multilayer Switch
ใช้ร่วมกับ putty.exe

## Slide 13
Config Multilayer Switch
สร้าง vlan 10 บน L3 Switch
เพื่อเชื่อมต่อกับ Mikrotik
กำหนด ip adress ให้กับ vlan 10 โดยใช้ static ip address (192.168.10.2)
กำหนด Port FastEthernet0/1 ที่เชื่อมต่อกับ Mikrotik access Vlan 10
Route ให้ทุก network ถูกส่งไปยัง 192.168.10.1
และกำหนด default-gateway เป็น 192.168.10.1

## Slide 14
สร้าง VLAN สำหรับเชื่อมต่อ L3Switch กับอุปกรณ์อื่นๆภายใน Network
VLAN 20 L2SWitch
VLAN 30 Wireless Controller
VLAN 40 Web Authentication (WiFi)
VLAN 50 802.1x (WiFi)
VLAN 60 PC client
VLAN 70 Access Point
VLAN 99 Server(Radius บน RaspberryPi)

## Slide 15
กำหนด DHCP pool สำหรับแจก IP Address ให้กับอุปกรณ์ โดยทำการ exclude ไม่ให้แจก IP ที่ลงท้ายด้วย .1-.5

## Slide 16
กำหนด IP Address ให้กับ interface VLAN ต่างๆ ใน L3 Switch

## Slide 17
กำหนด Port FastEthernet0/2 ที่เชื่อมต่อกับRaspberryPi access Vlan 99

## Slide 18
กำหนด Port FastEthernet0/3 ที่เชือมต่อกับ L2Switch เป็น Trunk mode โดยกำหนด VLAN 20 เป็น Native VLAN และ Allowed VLAN 20, 60 เพื่อให้ VLAN 60 ของ PC client สามารถผ่าน Trunk port ได้
​

## Slide 19
กำหนด Port FastEthernet0/4 ที่เชือมต่อกับAccess Point access Vlan 70

## Slide 20
กำหนด FastEthernet0/11 และ FastEthernet0/12 ที่ต่อกับ Wireless Controller เป็นChannel-group 1 เปิดใช้ Etherchannel
กำหนด port-channel 1 เป็น Trunk mode โดยกำหนด VLAN30 เป็น Native VLAN

## Slide 21
L2 Switch
ใช้ร่วมกับ putty.exe

## Slide 22
Config L2 Switch
สร้าง VLAN
VLAN 20 เชื่อมต่อกับ L3Switch
VLAN 60 เชื่อมต่อกับ PC client

## Slide 23
กำหนดPort FastEthernet 0/3 ที่เชือมต่อกับ L3 Switch เป็น Trunk mode โดยกำหนด VLAN 20 เป็น Native VLAN และ Allowed VLAN 20, 60 เพื่อให้ VLAN 60 ของ PC client สามารถผ่านTrunk port ได้

## Slide 24
กำหนด FastEthernet 0/4 ถึง FastEthernet 0/24 Access VLAN 60 เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ PCผ่าน LAN

## Slide 25
Wireless Controller

## Slide 26
หน้าจอ config wlc ผ่าน web

## Slide 27
Config Wireless Controller
Interface all

## Slide 28
เพิ่ม vlan สำหรับการใช้งาน Netwok

## Slide 29
SNMP

## Slide 31
Connect Access Point

## Slide 34
802.1x

## Slide 39
Web Authentication

## Slide 40
Config Web Authentication

## Slide 41
Config aaa server

## Slide 42
Config advanced #1

## Slide 43
Config advanced #2

## Slide 44
Create net local user

## Slide 45
net local user

## Slide 46
Config QoS

## Slide 47
Radius

## Slide 48
Config security layer 2

## Slide 49
Config security layer 3

## Slide 50
Web login page

## Slide 51
Access Control List

## Slide 53
New Web Login Page

## Slide 55
Access Point

## Slide 56
Config Access Point

## Slide 57
Raspberry Pi

## Slide 58
Radius Server
Raspberry Pi

## Slide 60
RESULT

## Slide 62
ปัญหาที่พบ
L2 Switch แต่เดิมมีช่อง port ที่ 1-2 เสีย ไม่สามารถใช้งานได้ เลยเปลี่ยนมาใช้งานตั้งแต่ port 3 ขึ้นไป
มีเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้น และเนื่องจากเราไม่ได้เสียบไฟสำรองทำให้ L3 Switch พัง โดยไฟล์ใน Flash memory หาย ทำให้เครื่องไม่สามารถ boost แล้วไม่สามารถใช้งานได้ แก้ปัญหาโดย เปลี่ยนจาก L3 Switch ตัวเดิมเป็น Multilayer ทำหน้าที่แทน L3 Switch
การทำหน้าเว็บ Login แต่เดิมนั้นจะใช้ TFTP เพื่อส่งไฟล์ให้กับ WLC แต่กลับถูก no reply จาก TFTP แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนจาก TFTP มาเป็น Web server โดยใช้ nginx

## Slide 63
Q & A

## Slide 64
สมาชิกในกลุ่ม
นาย ธนดล รชตพันธ์ 6410110197
นาย ธีรภัทร หลินประเสริฐ 6410110236
นาย นพดล จันทรางกูร 6410110242
นาย ศิริชัย หนูเกลี้ยง 6410110503
นาย รัชชานนท์ กล่อมกลิ่น 6410110710